## Slide 1: PokemonGO

## Slide 2: Poor mans { Bad USB }
Nikola Vitanović
nikola@vitanovic.net
2016

## Slide 3: BadUSB# Početak
2008 NSA COTTONMOUTH;
2010 HAK5 ima svoj proizvod Rubber duckey;
2014 SRLabs objavljuje podatke o BadUSB napadu;
2014 Derbycon objavljuje proof-of-concept na GitHub-u;
2016 eBay varijanta {WIP};

## Slide 4: BadUSB# NSA

## Slide 5: BadUSB# NSA
Pros
  dobar community (NSA);
  nema scripting jezik;
  liči na USB kabl;
  nije potrebna internet konekcija;
Cons
  cena $20000;
  nije open source;

## Slide 6: BadUSB# HAK5

## Slide 7: BadUSB# HAK5
Pros
  dobar community;
  lak scripting jezik;
  liči na USB fleš memoriju;
  podrška za sd karticu;
Cons
  cena $44.99;
  nije baš open source;

## Slide 8: BadUSB# SRLabs

## Slide 9: BadUSB# SRLabs
Pros
  veći broj USB uređaja;
  veći broj USB kontrolera;
Cons
  nema community;
  nema podršku;
  nije open source;

## Slide 10: BadUSB# Derbycon

## Slide 11: BadUSB# Derbycon
Pros
  cena koliko košta USB memorija;
  jeste USB fleš memorija (Phison kontroleri);
  postoji softver za kompatibilnost sa rubber ducky scripting jezikom;
Cons
  ima mali community;
  teško se dolazi do uređaja sa baš tim čipom;
  malo duži instalacioni proces;
  nekad nije moguć pristup fleš memoriji;

## Slide 12: BadUSB# Teensey

## Slide 13: BadUSB# Teensey
Pros
  veliki community;
  AVR čip native podrška za USB;
  dosta primera
  dodatni pinovi;
Cons
  cena >=$16;
  nema podršku za sd karticu ali može da se doda;
  kompatibilnost sa rubber ducky scripting jezikom;
  nema kućište;

## Slide 14: BadUSB# eBay

## Slide 15: BadUSB# eBay
Pros
  cena $5;
  AVR čip native podrška za USB;
  liči na USB fleš memoriju;
Cons
  nema community ( zato sam ja tu :] );
  nema podršku za sd karticu;
  delimični rubber ducky scripting jezik;
  nema kućište;

## Slide 16: BadUSB# Hardware
AT90USB162
  USB 2.0 Full speed
  8-16MHz
  EEPROM

## Slide 17: BadUSB# Software
USBHIDTest
  LUFA {LightWeight USB Framework for AVRs};
  example kod za tastaturu;
  AVR Studio;
  AT90USB162;
USBPayloadGenerator
  C++;
  generiše “Payload.h” koji se ubacuje u gornji projekat;
  delimično podržava RubberDucky skripting jezik [DELAY, STRING, REM, GUI]

## Slide 18: BadUSB# Proces
Napišete malu rubber ducky skriptu.
Pokrenete USBPayloadGenerator.
Iskopirate “Payload.h” u AVR projekat USBHIDTest.
Kompajlujete i programirate uređaj.
... Profit ... (ako vas ne uhvate) :].

## Slide 19: HVALA NA PAŽNJI! [ PITANJA? ]
Nikola Vitanović
nikola@vitanovic.net
2016